## Slide 1: Системное и прикладное программное обеспечение
Лекция 6
Сопроцессор х87.
ssau.sispro@gmail.com

## Slide 2: Расписание занятий в мае и июне
По приказу выходные 1,4,9,11 мая
9 мая – пятница первая неделя (ПР у 627 и 628, ЛР у 629)
Поэтому 5 мая в понедельник у 629 вместо практики – лабораторные.
С 2.06 по 11.06 (с первой недели) сдача долгов, ИКР, ИТ и зачет.

## Slide 3: Темы для самостоятельных работ
Системное программирование и его возможности
Внедрение системного программирования в новые сферы деятельности
Автоматизация разработки системного ПО
Проблемы анализа и обработки неструктурированной информации
Этапы подготовки программы
Современные проблемы сбора, хранения и обработки пользовательских данных социальных сетей
Анализ самых лучших и популярных книг по системному программированию
Системное программирование – инструмент оптимизации
Ассемблер как инструмент взлома
Искусственный разум/ Искусственный интеллект
Исследование и верификация системы на архитектурном и алгоритмическом уровне.
Кластерные технологии.

## Slide 4: Программная модель сопроцессора
Регистры общего назначения (Стек) | 79 | 0 |  | 15 | 0 | 
 | ST(0) |  |  | CWR |  | Управляющие регистры
 | ST(1) |  |  | SWR |  | 
 | ST(2) |  |  | TWR |  | 
 | ST(3) |  |  | FIP |  | 
 | ST(4) |  |  |  |  | 
 | ST(5) |  |  | FDP |  | 
 | ST(6) |  |  |  |  | 
 | ST(7) |  |  |  |  | 
8 регистров данных
80 бит
3 специальных регистра
16 бит
  статус
  управление
  теги
2 регистра указателя
48 бит
(команда, операнд)

## Slide 5: FPU. Особенности
Расширенная стековая машина
  Операции со сдвигом стека
  Два результата одноместной операции
  Двуместные без сдвига стека
  Двуместные, где один в памяти
  Двуместные, где один «в глубине» стека
  Двуместные с обратным порядком операндов
Данные - 80 бит (помимо 64 и 32 бит)

## Slide 6: Состояние FPU
  I (b0) – недопустимая операция
  D (b1) – денормализованный операнд
  Z (b2) – деление на ноль
  O (b3) – переполнение (результат - )
  U (b4) – результат слишком мал для нормализации
  P (b5) – потеря точности
  E (b6) – любой из предыдущих
  S (b7) – ошибка стека
  B (b8) – занят
  c1 (b9) – переполнение стека
  c3,c2,c0 (b14,b10,b8) - сравнение, проверка

## Slide 7: Команды сопроцессора
Передачи данных
Сравнения данных
Арифметические
Трансцендентные
Управления

## Slide 8: Команды сопроцессора
Без параметров: ОП ; ОП ST(1),ST(0) + pop
С одним параметром: ОП источник ; ОП ST(0),источник
С двумя параметрами: ОП приёмник , источник
    ; приёмник = приёмник ОП источник
f***p – после операции производится выталкивание из стека f***r(p) – реверсивное следование операндов в операциях – и /

## Slide 9: Сравнение данных
Вещественных
fcom fcomp fcompp
Целых ficom(p)
Анализ fxam
С нулем ftst
fcom(p)(pp)
ST(I)
M32,64
ficom
M16,32
fxam
ftst
Сравнение данных

## Slide 10: FXAM
c1 | c3 | c2 | c0 | Содержимое ST
Знак ST | 0 | 0 | 0 | Неизвестный формат
 | 0 | 0 | 1 | Не число
 | 0 | 1 | 0 | Корректное вещественное число
 | 0 | 1 | 1 | Бесконечность
 | 1 | 0 | 0 | Нуль
 | 1 | 0 | 1 | Пусто
 | 1 | 1 | 0 | Денормализованное число
Сравнение данных

## Slide 11: Особенности проверки чисел
 | c3 | c2 | c0
ST > операнд | 0 | 0 | 0
ST < операнд | 0 | 0 | 1
ST = операнд | 1 | 0 | 0
Не сравнимы | 1 | 1 | 1
fstsw ax
sahf
j***
Регистр флагов

## Slide 12: Загрузка и выгрузка
Передача данных
Загрузка
  fld
  fild
Выгрузка
  fst, fstp
  fist, fistp
Обмен
  fxch
  (если не указан источник то считается, что он соответствует ST(1))
Все команды имеют один операнд: либо источник либо приемник
Загрузка констант
  fldz
  fld1
  fldpi
  fldl2t
  fldl2e
  fldlg2
  fldln2

## Slide 13: Команды сложения и умножения
Арифметические
Вещественные
Сложение fadd(p)
Вычитание fsub(r) fsub(r)p
Умножение fmul(p)
Деление fdiv(r) fdiv(r)p
Целочисленные
Сложение fiadd
Вычитание fisub(r)
Умножение fimul
Деление fidiv(r)

## Slide 14: Вспомогательные арифметические
Арифметические
Sqrt(st)  st
Abs(st)  st
+/- st  st
Мантисса  st, порядок st(1)
st mod st(1) st
st*2st(1)  st
[st]  st
fsqrt
fabs
fchs
fxtract
fprem
fscale
frndint

## Slide 15: Трансцендентные
Трансцендентные
sin(st) st sin(st)  st, cos(st) st(1) cos(st) tg(st)  st, fld1 arctg(st/st(1))  st
2st-1  st; -1<x<1 st(1)*log2(st+1) st(1), pop st(1)*log2(st) st(1), pop
Тригонометрические fsin fsincos fcos fptan fpatan
Степенные и логарифмические f2xm1 fyl2xp1 fyl2x

## Slide 16: Управление
Управления
  finit - Сброс
  fdecstp/fincstp - Сдвиг стека
  ffree - Освобождение регистра
  fclex - Сбросить статус
  fstsw/fstcw - Считать статус/управление
  fldcw - Записать управление
  fnop - Пустая операция
  fstenv - Сохранить состояние (кроме данных)
  fldenv - Восстановить состояние (кроме данных)
  fsave - Сохранить состояние полностью и сбросить
  frstor - Восстановить состояние полностью
  fwait/wait - Задержать ЦП

## Slide 17
double a = -1.5
int b = 98765
int c = 67890
fld a
fld1
-1.5
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 18
1.
-1.5
double a = -1.5
int b = 98765
int c = 67890
fld a fld1 fadd
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 19
-0.5
double a = -1.5
int b = 98765
int c = 67890
fld a fld1 fadd fld1
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 20
1
-0.5
double a = -1.5
int b = 98765
int c = 67890
fld a fld1 fadd fld1 fsub st,st(1)
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 21
1.5
-0.5
double a = -1.5
int b = 98765
int c = 67890
fld a fld1 fadd fld1 fsub st,st(1) fdivr st(1),st
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 22
1.5
-3.
double a = -1.5
int b = 98765
int c = 67890
fld a fld1 fadd fld1 fsub st,st(1) fdivr st(1),st fild b fild c
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 23
67890.
98765.
1.5
-3.
double a = -1.5
int b = 98765
int c = 67890
fld a fld1 fadd fld1 fsub st,st(1) fdivr st(1),st fild b fild c fsub
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 24
30875.
1.5
-3.
double a = -1.5
int b = 98765
int c = 67890
fld a fld1 fadd fld1 fsub st,st(1) fdivr st(1),st fild b fild c fsub fistp c
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 25
1.5
-3.
double a = -1.5
int b = 98765
c = 30835
fld a fld1 fadd fld1 fsub st,st(1) fdivr st(1),st fild b fild c fsub fistp c fcompp ; st-st(1)
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 26
fcompp ; st-st(1) fstsw ax sahf ; с3c2c0=000
jp m1 ; не сравнимы
jc m2 ; st < st(1)
jz m3 ; st = st(1)
m4: … ; st > st(1)
m3: …
m2: …
m1: …
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример:

## Slide 27
finit
fld x
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 28
finit
fld x
fldl2e
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 29
finit
fld x
fldl2e
fmul
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 30
finit
fld x
fldl2e
fmul
fld st
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 31
finit
fld x
fldl2e
fmul
fld st
frndint
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 32
finit
fld x
fldl2e
fmul
fld st
frndint
fsub st(1) , st
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 33
finit
fld x
fldl2e
fmul
fld st
frndint
fsub st(1) , st
fxch st(1)
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 34
finit
fld x
fldl2e
fmul
fld st
frndint
fsub st(1) , st
fxch st(1)
f2xm1
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 35
finit
fld x
fldl2e
fmul
fld st
frndint
fsub st(1) , st
fxch st(1)
f2xm1
fld1
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 36
finit
fld x
fldl2e
fmul
fld st
frndint
fsub st(1) , st
fxch st(1)
f2xm1
fld1
fadd
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 37
finit
fld x
fldl2e
fmul
fld st
frndint
fsub st(1) , st
fxch st(1)
f2xm1
fld1
fadd
fscale
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при

## Slide 38
finit
fld x
fldl2e
fmul
fld st
frndint
fsub st(1) , st
fxch st(1)
f2xm1
fld1
fadd
fscale
ST(0) | 
ST(1) | 
ST(2) | 
ST(3) | 
ST(4) | 
ST(5) | 
ST(6) | 
ST(7) | 
Пример: при